ИСПА 2024

## Программа оболочка ISPA_W

Программа ISPA_W предназначена для облегчения использования программного комплекса ИСПА. Оболочка ISPA_W позволяет в простой и удобной форме:

- пользоваться пакетом ИСПА, являясь навигатором в последовательности и количестве вызовов программных шагов, необходимых для решения вашей задачи;

- получать справку о назначении и смысле любого пункта  меню;

- при запуске программных шагов пакета оценить, на какой стадии работы находится программа;

- определить, успешно ли завершился очередной программный шаг. В противном случае выдается количество обнаруженных ошибок.

### Работа с оболочкой ISPA_W

Общий вид программы ISPA_W при первой загрузке приведен на рисунке 1.

#### Рис 1

В дальнейшем описании работы с программой будут использованы некоторые понятия и обозначения. Введем их.

“Основное окно” – окно для загрузки и редактирования моделей в текстовом виде.

“Вспомогательное окно” – окно для вывода рабочей информации при запуске расчетных программных шагов.

Первое действие, которое пользователь должен сделать при работе с программой ISPA_W, – загрузить КЭМ или МЭМ модель в текстовом виде. В качестве примера из директории ПРИМЕР загрузите модель ПРИМЕР-КЭМ.01. Вид экрана показан на рис 2.

#### Рис 2

Для настройки оптимальной работы с оболочкой выполните команду Установки->Оптимальные параметры. Если в дальнейшем вы будете работать с очень большими моделями, то выполните команду Установки->Цветной текст.

Оболочка ISPA_W служит для работы с моделью в текстовом виде и запуска программ комплекса ИСПА. Загрузив модель ПРИМЕР-КЭМ.01 выполните команду Макрокоманды->Статика (прямой метод решения 2).

Теперь можно перейти к работе в визуализаторе GPROF_W, выполнив команду Препроцессор->Визуализатор GPROF.

## Интерактивный векторно-растровый многооконный визуализатор GPROF_W

GPROF_W - профессиональный интерактивный векторно-растровый полиоконный пре- и постпроцессор. GPROF_W вобрал в себя все функции графических программ GGG и GGW и был обогащен следующими возможностями:

- многооконный режим работы;

- работа с несколькими моделями одновременно;

- визуализация сечений стержневых элементов и контроль их расположения в пространстве;

- построение произвольных сечений моделей;

- вывод изолиний/полей напряжений в произвольных сечениях моделей состоящих из объемных элементов;

- получение справки по любому пункту меню.

Общий вид программы GPROF _W при первой загрузке приведен на рисунке 3.

#### Рис 3

Загрузите модель ПРИМЕР-КЭМ, выполнив команду Модель->Открыть..

Выполните команду Постпроцессор->Поля. Результат представлен на рисунке 4.

Рис 4

Выполните команду Постпроцессор->Типы изозначений->Эквивалентные напряжения и команду Визуализация->Режимы рисования->Контур. Результат представлен на рисунке 5.

Рис 5

## Интерактивный графический конечно-элементный редактор GEOPROF

Конечно-элементный редактор предназначен для создания КЭ моделей. На сегодняшний день не найден единый (оптимальный) способ создания КЭ модели, поэтому КЭР развивался на основе пожеланий пользователей, а также практического опыта разработчиков системы. Одну и ту же модель можно построить разными способами (используя разные приемы).

КЭР поддерживает  три типа независимых моделей - геометрическая, макро-элементная, конечно-элементная модели.

Геометрическая модель - это набор геометрических примитивов (отрезок, дуга, сплайн, поверхность и т. д.). Создать геометрическую модель можно и в КЭР, но удобнее использовать геометрические системы и потом, используя STEP или IGES формат передать в GEOPROF.

Макро-элементная модель – состоит из макроэлементов (одномерных, двухмерных, трехмерных). Идеологически геометрию модели удобнее описывать макроэлементами. После задания чисел деления (толщины и т.д.) - проводится генерация макромодели на конечные элементы. Задавать механику удобнее непосредственно на КЭМ.

Конечно-элементная модель – состоит из конечных элементов (одномерных, двухмерных, трехмерных). После создания КЭМ и задания механики необходимо записать созданную модель в текстовом виде (формат .01). Именно в данном формате модель может быть использована для проведения расчетных исследований.

Внешний вид экрана при первом запуске КЭР представлен на рис. 6

Рис 6

Для того, чтобы применить автоматический генератор объемной конечно-элементной сетки сделайте следующие действия.  Создайте новую модель выполнив команду Модель->Открыть набрав имя модели ПОРШЕНЬ. Перейдите в режим работы с ГЕО модели и прочитайте модель ПОРШЕНЬ.STEP из директории ПРИМЕР, выполнив команду Модель->Прочитать->Прочитать STEP. Выполните команды Маркеры->Маркеры узлов. Результат показан на рисунке 7.

##### Рис 7

Для автоматической генерации модели на конечные элементы запустите генeратор Генератор-> Генератор КРОТ 4D.

Результат показан на рисунке 8.

##### Рис 8

Задайте размерности модели, выполнив команду Механика-> Создать-> Размерности. Указав размерность длины – ММ.

Задайте свойства материала модели, выполнив команду Механика-> Создать-> Материал.

Задайте закрепление модели, выполнив команду Механика-> Создать-> Закрепление -> Закрепление грани. Указав закрепляемые грани.

Задайте нагрузку, выполнив команду Механика-> Создать-> Давление-> Давление на грань. Указав соответствующие грани.

Выполните команду Механика-> Создать-> Перенести механику на КЭ модель. Перейдите в режим работы  КЭ модель. Модель готова для расчета. Результат показан на рисунке 9 и 10.

##### Рис 9

##### Рис 10

Выполните команду Модель-> Записать-> 01 (КЭМ). Модель готова для проведения расчета. Проведем линейный статический расчет. Для этого закройте, конечно-элементный редактор выполнив команду Модель->Выйти с сохранением. В программе оболочке откройте модель ПОРШЕНЬ.01. Выполните команду Макрокоманды->Статика (прямой метод решения 2).  На компьютере с процессором INTEL I7 – 6900 время решения линейной статической задачи составляет 15 сек, а время полной численной факторизации матрицы жесткости с составляет 0.7 сек .оставляет

Откройте визуализатор GPROF выполнив команду Препроцессор-> Визуализатор GPROF.

Загрузите модель ПОРШЕНЬ, выполнив команду Модель->Открыть. Перейдите в режим работы с графикой DIRECT 3D, выполнив команду Сервис->Ускоренная графика.

Выполните команду Постпроцессор->Поля. Результат представлен на рисунке 11.

Рис 11

Выполните команду Постпроцессор->Типы изозначений->Эквивалентные напряжения. Результат представлен на рисунке 12.

Рис 12

Еще пример по применению автоматического генератора объемной конечно-элементной сетки. Создайте новую модель выполнив команду Модель->Открыть набрав имя модели ЦИЛИНДР. Перейдите в режим работы с ГЕО модели и прочитайте модель ЦИЛИНДР.STEP из директории ПРИМЕР, выполнив команду Модель->Прочитать->Прочитать STEP. Выполните команды Маркеры->Маркеры узлов. Результат показан на рисунке 13.

##### Рис 13

Для автоматической генерации модели на конечные элементы запустите генeратор Генератор-> Генератор КРОТ 4D изменив минимальное ребро на 0.4, а максимальное ребро на 2.

Результат показан на рисунке 14.

##### Рис 14

Чтобы применить автоматический генератор поверхностной конечно-элементной сетки сделайте следующие действия.  Создайте новую модель выполнив команду Модель->Открыть набрав имя модели РАМА_ЗИЛ4331. Перейдите в режим работы с ГЕО модели и прочитайте модель РАМА_ЗИЛ4331.STEP из директории ПРИМЕР, выполнив команду Модель->Прочитать->Прочитать STEP. Выполните команды Маркеры->Маркеры узлов. Результат показан на рисунке 15.

##### Рис 15

Для автоматической генерации модели на конечные элементы выполните команду Генератор->Генератор поверхности, указав длины ребер 1 и 2 и генерацию 4-х узловых элементов.

Результат показан на рисунке 16.

##### Рис 16

Второй пример для автоматического генератора поверхностной конечно-элементной сетки.  Создайте новую модель выполнив команду Модель->Открыть набрав имя модели РАМА_ИСПА. Перейдите в режим работы с ГЕО модели и прочитайте модель РАМА _ИСПА.STEP из директории ПРИМЕР, выполнив команду Модель->Прочитать->Прочитать STEP. Выполните команды Маркеры->Маркеры узлов. Результат показан на рисунке 17.

##### Рис 17

Для автоматической генерации модели на конечные элементы выполните команду Генератор->Генератор поверхности, указав длины ребер 10 и 20 и генерацию 4-х узловых элементов. Результат показан на рисунке 18.

##### Рис 18

Для того, чтобы применить автоматический генератор объемной конечно-элементной сетки для сборки сделайте следующие действия.  Создайте новую модель выполнив команду Модель->Открыть набрав имя модели СБОРКА. Перейдите в режим работы с ГЕО модели и прочитайте модель СБОРКА.STEP, выполнив команду Модель->Прочитать->Прочитать STEP. Выполните команду Маркеры->Маркеры узлов. Результат показан на рисунке 19.

##### Рис 19

Выполните команду Генератор->Подготовка к генерации изменив минимальное ребро на 1, а максимальное ребро на 5, указав режим Отверстия.

Запустите генeратор Генератор-> Генератор КРОТ 3D (все тела) указав 10-ти узловые тетраэдры и собрать в сетки .

Результат показан на рисунке 20.

##### Рис 20

Еще один пример автоматической генерации поверхностной конечно-элементной сетки. Для этого сделайте следующие действия.  Создайте новую модель выполнив команду Модель->Открыть набрав имя модели RAMA_ZIL4331. Перейдите в режим работы с ГЕО модели и прочитайте модель RAMA_ZIL4331.BREP из директории ПРИМЕР, выполнив команду Модель->Прочитать->Прочитать BREP. Выполните команды Маркеры->Маркеры узлов. Результат показан на рисунке 19. Закройте, конечно-элементный редактор выполнив команду Модель->Выйти с сохранением. В программе оболочке из директории ПРИМЕР откройте модель RAMA_ZIL4331.04. Выполните команду Препроцессор->Ввод данных, указав  Запись данных для GEOPROF. Откройте конечно-элементный редактор выполнив команду Препроцессор->Конечно-элементный редактор.

##### Рис 21

Для автоматической генерации модели на конечные элементы выполните команду Генератор->Генератор поверхности, указав длины ребер 0.2 и 0.8 и генерацию 4-х узловых элементов.

Результат показан на рисунке 22. Выполните команду Механика->Создать->Перенести механику на КЭ модель. Теперь модель готова для расчета. Время определения 50 первых собственных форм и частот для незакрепленной конструкции, составляет 39 сек (процессор INTEL I7 - 3930).

##### Рис 22